## Slide 1
【例】：已知(CS)=1000H，(DS)=4000H，其中代码段大小为1KB，数据段大小为64KB，试画出对应储存器分段的示意图，要求标出首尾地址。
【分析】：
对于代码段，由题意，大小为1KB，即对应的偏移地址为：0H---3FFH，且CS为1000H，则对应的物理地址为：
10000H---103FFH
对于数据段，由题意，大小为64KB，即对应的偏移地址为：0H---FFFFH，且DS为4000H，则对应的物理地址为：
40000H---4FFFFH
1000H
CS
4000H
DS
SS
ES
代码段
数据段
10000H
103FFH
40000H
4FFFFH
4000:0000
4000:FFFF

## Slide 2
【例】 ： 计算下列存储单元的物理地址：
（1） 2000：3000；
（2） 2100：2000；
（3） 2280：0800；
（4） 2250：0500；
【解】：
（1） 物理地址=2000H×10H+3000H=23000H；
（2） 物理地址=2100H×10H+2000H=23000H；
（3） 物理地址=2280H×10H+0800H=23000H；
（4） 物理地址=2250H×10H+0500H=22A00H；

## Slide 3
【例】： 分析下列指令执行后，各寄存器的值：
MOV AX，200H
MOV BX，300H
MOV CX，950H
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
…… ；其间用到AX、BX、CX
POP CX
POP BX
POP AX
该程序段执行完后，AX=200H，BX=300H，CX=950H。
POP AX
POP CX
POP BX
则执行完后，各寄存器的值：
AX= 950H
BX= 200H
CX= 300H

## Slide 4
试判断下列MOV指令的合法性，若有错，指出错误所在。
MOV CS，AX
MOV [BX]，[BX][DI]
MOV DS，BX
MOV ES，400H
MOV AX，[BL]
MOV SI，[BX][SI]
MOV AX，70000
MOV CL，129
√
×
×
×
×
√
√
×
课堂练习
DST不能用CS
两个操作数不能同时为mem操作数
立即数不能送段寄存器
存放地址的寄存器是BX,BP,SI,DI
超出表数范围

## Slide 5
【例】 设X，Y，Z均为双精度数，它们分别存放在符号地址为X，X+2；Y，Y+2；Z，Z+2的字存储单元中，存放时高位字在高地址中，低位字在低地址中。用指令序列实现：WX＋Y＋88－Z ，并用W和W＋2字单元存放运算结果。
【解】：参考程序如下：
MOV AX，X
MOV DX，X+2 ；将双精度数X送DX,AX保存
ADD AX，Y
ADC DX，Y+2 ；完成X＋Y
ADD AX，88
ADC DX，0 ；完成X＋Y＋88
SUB AX，Z
SBB DX，Z+2 ；完成X＋Y＋88－Z
MOV W，AX ；存结果
MOV W+2，DX

## Slide 6
【例】已知X，Y，Z，W，R均为带符号数（字变量），试编写程序段，完成 Z←(W*X)/(Y+6) R ←余数
【参考程序一】
MOV AX, W
IMUL X
MOV BX, Y
ADD BX, 6
IDIV BX
MOV Z, AX
MOV R, DX
【参考程序二】
MOV AX, W
IMUL X
ADD WORD PTR Y, 6
IDIV Y
MOV Z, AX
MOV R, DX

## Slide 7
TEST的应用：该指令主要是用来测试目的操作数中，对应位是否为“1”，测试时，对应位置为1，无关位设置为0。
【例】： 测试BX中D8是否为0？
TEST BX，100H ；即D8位置为1，其它位为0。
结果：若ZF=1，则该位为0；若ZF=0，该位为1。
【例】： 测试AX中D15、D9、D7、D1、D0是否全为0？
TEST AX，8283H ；
结果：若ZF=1，则这些被测试位全为0；
若ZF=0，则这些被测试位中不全为0。

## Slide 8
【例】： 若要把AX中的高位字节置为0，低位字节内容保持不变，AX=789AH，处理完后，AX=9AH 。
【例】： 若上例AX=789AH，处理完后，要求AX=78FFH，该用什么指令实现？
AND AX， 0FFH
OR AX， 0FFH
【例】： 寄存器清零的几种方式：
XOR AX， AX
MOV AX，0
SUB AX，AX

## Slide 9
【例】： 乘2/除2的操作。 在数的表示范围内，乘2操作用左移指令实现，除2操作用右移指令实现；无符号数用逻辑移位指令，带符号数用算术移位指令。
乘2： MOV AX，100H
MOV CL，4
SHL AX，CL
执行完后，（AX）=1000H
即相当于乘以24。
除2： MOV AX，100H
MOV CL，2
SHR AX，CL
执行完后，（AX）=40H
即相当于除以22。

## Slide 10
【例】：已知（AX）=0012H，（BX）=0034H，要求把它们装配在一起，形成（AX）=1234H。
程序段一：
MOV CL，8
ROL AX，CL
ADD AX，BX
程序段二：
MOV CL，8
SHL AX，CL
ADD AX，BX
程序段三：
MOV CL，8
ROR AX，CL
ADD AX，BX
程序段四：
MOV CL，8
MOV AH，BL
ROL AX，CL
程序段五：
MOV CL，8
MOV BH，AL
ROR AX，CL
程序段六：
MOV AH，BL
XCHG AH，AL

## Slide 11
【例】：分析下列程序段执行后，AX的值：
XOR AX，AX
MOV AX，0A2D5H
MOV CL，3
RCL AX，CL
ADC AX，1234H
【答】： （AX）=28DFH。
分析： 第四条指令执行完，（AX）=16AAH，CF=1。
第五条指令注意要加上CF的值。
AX=0，CF=0
AX=0A2D5H，CF=0
AX=16AAH， CF=1
AX=0A2D5H，CF=0
AX=28DFH， CF=0

## Slide 12
【例】 编程实现 AX*5/2。 AX中存放的是无符号数。
【参考程序一】
MOV BX, 5
MUL BX
MOV BX, 2
DIV BX
【参考程序二】
MOV BX, 5
MUL BX
SHR AX, 1
【参考程序三】
MOV BX, AX
MOV CL, 2
SHL AX, CL
ADD AX, BX
SHR AX, 1

## Slide 13
已知AX=1234H，试编写简单程序片段，令AX=4321H。
思考与设计
【解】： 参考程序
MOV BX,AX ；把AX内容送到BX
XCHG BL,BH ；高低字节互换，即BX=3412H
MOV CL,4
ROL BH,CL ；令BH=43H
ROL BL,CL ；令BL=21H
MOV AX,BX ；把处理的结果送AX

## Slide 14
  【例】 用数值表达式定义变量
  DATA1 DB 10，10H，′AB′，？
  DATA2 DW 200H，-2，′AB′，？
  DATA3 DD 3*20
在源程序中书写为：
DATA SEGMENT
DATA1 DB 10 ,10H ,’AB’ ,?
DATA2 DW 200H，-2，′AB′，？
…
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
…
变量 DATA1具有属性
段属性：DS（DATA）
偏移地址：0000H
类型属性：字节(BYTE)
变量 DATA2具有属性
段属性：DS（DATA）
偏移地址：0005H
类型属性：字(WORD)

## Slide 15
00H
00H
00H
3CH
?
?
41H
42H
FFH
FEH
02H
00H
?
42H
41H
10H
0AH
DATA1
DATA2
DATA3
空单元（1B）
空单元（2B）
DATA1＋1
DATA1＋2
DATA1＋3
DATA1＋4
DATA2＋2
  【例】 用数值表达式定义变量
  DATA1 DB 10，10H，′AB′，？
  DATA2 DW 200H，-2，′AB′，？
  DATA3 DD 3*20
偏移地址
0000H
0001H
0002H
0005H
0005H
0006H
0007H
试分析DATA3的属性？
000DH
变量 DATA3具有属性
段属性：DS（DATA）
偏移地址：000DH
类型属性：双字(DWORD)

## Slide 16
  【例】 用地址表达式定义变量
地址表达式是指该表达式的运算结果是一个地址，指向某个存储单元。
若该存储单元存放数据，则称该表达式为变量；
若存放指令，则称之为标号。
02H
00H
03H
00H
10H
00H
00H
50H
00H
60H
40H
00H
NEXT1
NEXT2
NEXT3
NEXT4
假定
标号 FIRST： CS=1000H ，偏移= 0200H
ONE： CS=1000H ，偏移= 0300H
变量 A： DS=4000H ，偏移= 0050H
B： DS=4000H ，偏移= 0060H
  NEXT1 DW FIRST
  NEXT2 DD ONE
  NEXT3 DW A
  NEXT4 DD B

## Slide 17
【例】观察TYPE的使用
DATA SEGMNET
A1 DB 21H，42H
A2 DW 3412H
A3 DD ？
DATA ENDS
CODE SEGMENT
...
ALOP： MOV AL，TYPE A1
MOV BL，TYPE A2
MOV AH，TYPE A3
MOV DL，TYPE ALOP
...
等价操作：
ALOP：MOV AL，1
MOV BL，2
MOV AH，4
MOV DL，0FFH

## Slide 18
【例】阅读下列程序段，回答相关问题。
DATA SEGMENT
ORG 2000H
STRING DB ‘WELCOME!’
ARRAY DW 12，57EH，$+2，762H，$+0AH，45H
NUMBER EQU ($-ARRAY)/2
DATA ENDS
（1） 变量STRING、ARRAY的偏移地址各是多少？
（2） NUMBER的值是？
（3） 若要执行指令 MOV AX, ARRAY+4，则指令执行后，AX的值是多少？
（1）STRING的偏移地址=2000H，ARRAY的偏移地址=2008H；
（2）NUMBER=6 ；
（3） AX=200EH。

## Slide 19
【例】阅读下列程序段，回答相关问题。
DATA SEGMENT
DA1 DB 50 DUP(2，9，8, 90)
ORG 1000H
COUNT EQU 100
ARRAY DW 50，200H, 300，0FFH, 66H
TABLE DW $+6
DATA ENDS
（1） 变量DA1、ARRAY的偏移地址各是多少？
（2） 变量DA1占用的存储空间是多少字节？
（3） TABLE的内容是多少？
（1）DA1的偏移地址=0， ARRAY的偏移地址=1000H ；
（2）DA1占用存储空间字节数是： 200 （或 C8H） ；
（3）TABLE的内容= 1010H

## Slide 20
【例】: 判断AX当前值的正负（设AX≠0），若为正数，则置CX为50，否则令CX为200。
程序段一：
CMP AX，0
JNS L
MOV CX，200
JMP NEXT
L： MOV CX，50
NEXT： … …
程序段二：
ADD AX，0
JS L
MOV CX，50
JMP NEXT
L： MOV CX，200
NEXT： … …
程序段三（用ZF测试）：
TEST AX，8000H
JNZ L
MOV CX，50
JMP NEXT
L： MOV CX，200
NEXT： … …

## Slide 21
【例】: 已知X为16位的数，判断X是奇数还是偶数，若为奇数，则令Z=X，若为偶数，令Z=0。
程序段一（用ZF测试）：
MOV AX，X
TEST AX，1
JNZ L
MOV Z，0
JMP NEXT
L： MOV Z，AX
NEXT： … …
程序段二（用CF测试）：
MOV AX，X
SHR AX，1
JC L
MOV Z，0
JMP NEXT
L： MOV AX, X
MOV Z，AX
NEXT： … …

## Slide 22
【例】: 已知W为16位的数，若W为正数，则令Z=W，若为0，令Z=400H，若为负数，则Z=|W|+50H。
AX←W
AX=0?
SF=0?
Z←400H
Z←AX
Z←|W|+50H
NEXT
ZF=1
ZF=0
SF=0
SF=1

## Slide 23
程序段一：
MOV AX，W
CMP AX，0
JZ L1
JNS L2
NEG AX
ADD AX，50H
MOV Z，AX
JMP NEXT
L2： MOV Z，AX
JMP NEXT
L1： MOV Z，400H
NEXT： … …
程序段二：
MOV AX，W
CMP AX，0
JNZ L1
MOV Z，400H
JMP NEXT
L1： JNS L2
NEG AX
ADD AX，50H
MOV Z，AX
JMP NEXT
L2： MOV Z，AX
NEXT： … …

## Slide 24
【例】在字节变量X中存有一个无符号数，当它高于、等于或低于100的三种情况，分别转去执行三个不同的程序段PROG1、PROG2和PROG3。
主要程序段如下：
MOV AL，X ；X送入AL
CMP AL，100 ；X与100比较产生状态标志位
JA PROG1 ；X﹥100 转PROG1
JB PROG3 ；X﹤100 转PROG3
PROG2： ┉ ；X=100 执行程序段PROG2
┋
PROG1： ┉ ；X﹥100 执行程序段PROG1
┋
PROG3： ┉ ；X﹤100 执行程序段PROG3

## Slide 25
【例】 X、Y为两个带符号双精度数，已分别存放于DX、AX及BX、CX中。要求编制一个程序使X﹥Y时，转向L1执行，X＝Y时转向L2执行，X﹤Y时转L3执行。
主要程序段如下：
CMP DX，BX ；先比较高16位为带符号数
JG L1
JL L3
CMP AX，CX ；再比较低16位为无符号数
JA L1
JB L3
L2： ┇
L1： ┇
L3： ┇

## Slide 26
【例】 符号函数
3.7.4 分支程序设计举例
1 (x>0)
y = 0 (x=0)
－1 (x<0)
其中数值X存放在XX单元，结果Y存放在YY单元。
开始
x=?
Y←0
Y←1
Y←-1
结束
=0
＞0
＜0
【分析】 画出流程图

## Slide 27
参考程序如下：
STACK SEGMENT STACK ；堆栈段
DW 256 DUP（？）
TOP LABEL WORD
STACK ENDS
DATA SEGMENT ；数据段
XX DB X ;
YY DB ？
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK
START： MOV AX，DATA
MOV DS，AX

## Slide 28
MOV AX，STACK
MOV SS，AX ；设置SS
LEA SP，TOP ; 设置堆栈指针
MOV AL，XX ；AL←X
CMP AL，0 ；X与0比较
JGE NEPA ；X≥0，转NEPA
MOV YY，0FFH ；X＜0，YY← －1
JMP STOP
NEPA： JE NEPB ；X=0，转NEPB
MOV YY，1 ；X＞0，YY←1
JMP STOP
NEPB： MOV YY，0 ；X=0，YY←0
STOP： MOV AH，4CH ；返回DOS
INT 21H
CODE ENDS
END START
能否缺省？

## Slide 29
AL←N
AL≥0？
AL=AL+30H
S
存AL值
END
N
Y
AL=AL+07H
AL≤9？
AL≤15？
AL=0FFH
Y
N
N
Y
【例】检查N单元的数据是否为1位16进制数，是则将其转换为ASCII码，否则置为0FFH。（只考虑大写字母）。
next1
next2
done
根据给出的流程图，试写出程序代码。
程序参考

## Slide 30
分支程序设计练习
已知OPER1和OPER2为16位带符号数，编写程序段，实现如下功能： CX←|OPER1|+|OPER2|
参考程序段：
MOV AX，OPER1
MOV BX，OPER2
MOV CX，0
CMP AX，0
JNL L1
NEG AX
L1： ADD CX，AX
CMP BX，0
JNL L
NEG BX
L: ADD CX，BX
MOV AX，OPER1
MOV BX，OPER2
CMP AX，0
JGE L1
NEG AX
L1: CMP BX，0
JNL L
NEG BX
L: ADD AX，BX
MOV CX，AX

## Slide 31
【例】: 已知有四个16位带符号数W、X、Y和Z，试编写程序，若四个数中有一个为0，则把另外三个单元清零；若四个数都不为0，则求其累加和（不考虑溢出），并保存到BUF单元中。
参考程序：
DATA SEGMENT
W DW ?
X DW ?
Y DW ?
Z DW ?
BUF DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA

## Slide 32
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
CMP X, 0
JZ ZERO
CMP Y,0
JZ ZERO
CMP Z,0
JZ ZERO
CMP W,0
JZ ZERO
MOV AX, W
ADD AX,X ；四个数累加
ADD AX,Y
ADD AX,Z
MOV BUF,AX
JMP NEXT
;置四个数为0
ZERO: MOV W,0
MOV X,0
MOV Y,0
MOV Z,0
NEXT: MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
思考：程序这样写，效率如何？若把这些数的判断，改成N个字的数组，程序该如何处理？
程序参考

## Slide 33
参考程序
；堆栈段定义省略
；定义数据段
DATA SEGMENT
BUF DB 3，23，90，...
COUNT EQU $-BUF
MAX DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX ；设置DS
LEA BX, BUF ；取BUF首地址
MOV CX, COUNT-1 ; 设置循环次数
MOV AL,[BX] ；取第一个数送AL
ALP: INC BX ; 移动指针
CMP AL,[BX] ；比较两数大小
JAE NEXT ；不小于则转移
MOV AL,[BX] ；小于则把大的数送AL
NEXT: LOOP ALP ; 重复这个过程
MOV MAX,AL ；结果放到MAX单元
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
程序参考

## Slide 34
（2）条件控制法
  有些问题事先无法知道循环次数，但对循环有一定的条件要求。
【例】 从自然数1开始累加，直到累加和大于等于1000为止，统计被累加的自然数个数存入字单元N中，累加和送入字单元SUM中。
【分析】：被累加的自然数个数事先是末知的，也就是说，循环的次数是末知的，因此不能用计数方法来控制循环。选择BX寄存器统计自然数的个数，而BX也是用来存放每次取得的自然数，用AX寄存器存放累加和，和≧1000是供判断的结束标志。源程序编写如下：
DATA SEGMENT
N DW ？
SUM DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA

## Slide 35
START： MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV BX，0
MOV AX，0 ;累加寄存器
LOP: INC BX
ADD AX，BX
CMP AX，1000 ；比较AX是否小于1000
JB LOP ；是则重复累加
MOV N，BX ；个数送N
MOV SUM，AX ；累加结果送SUM
MOV AH，4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 36
【例】求一字符串长度，要求滤去第一个非空格字符之前的所有空格，字符串以“#”结束。
【分析】设字符串STRING为' abcd_234ddr#',滤去前面的空格后，字符串长度送SL单元保存，中间过程用BL计数。
算法： 读一个字符，判断是否是空格（空格符ASCII码为20H），是，不计数，则取下一个字符；不是，则判断是否是'#'，不是，统计字符数。循环结束的条件是找到'#'。

## Slide 37
START
SI←STRING偏
BL←00H
AL←[SI]
SI←SI+1
AL=‘ ‘
AL=‘# ‘
BL←BL+1
AL←[SI]
SI←SI+1
存BL
LOPA
LOPB
Y
N
Y
N
END
NEXT

## Slide 38
  DATA SEGMENT；
  STRING DB ' abcd_234ddr#'； SL DB ？；
  DATA ENDS
  CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE，DS:DATA；
  START： MOV AX，DATA；
  MOV DS，AX；
  LEA SI，STRING ；字符串首地址送SI
  MOV BL，00H ；BL清零
  LOPA： MOV AL，[SI]；
  INC SI
  CMP AL，20H ；比较是否为空格符
  JE LOPA；

## Slide 39
  LOPB： CMP AL，'#'；
  JE NEXT；
  INC BL；
  MOV [SI], AL；
  INC SI；
  JMP LOPB；
  NEXT： MOV SL，BL ； 结果送SL单元
  MOV AH，4CH ；
  INT 21H ；退出
  CODE ENDS；
  END START；

## Slide 40
【例】试求出OCH、4AH中断向量各自的中断服务程序入口地址；
【解】
0C号中断向量地址=4 ×0CH=30H
其中断服务程序入口地址的IP存放在00030H的字单元，其内容为： （00030H）=0210H
其中断服务程序入口地址的IP存放在00032H的字单元，其内容为： （00032H）=4000H
即0CH中断向量对应的中断服务程序入口地址为：4000:0210
02
00
40
...
00
36
00
20
...
10
00030H
00031H
00032H
00033H
...
00128H
00129H
0012AH
0012BH
...
PA
存储单元
类似的， 4A号中断向量地址=4 ×4AH=128H
其对应的中断服务程序入口地址为：2000:3600.

## Slide 41
【例】：INT N ； 中断服务程序入口地址标号VINTSUB
PUSH DS ；保护数据段
  MOV AX，0；
  MOV DS，AX ；中断向量从00000H开始
  MOV BX，N*4 ; 中断向量地址→BX
  MOV AX，OFFSET VINTSUB ；取偏移地址
  MOV [BX]，AX ；置入偏移地址
  MOV AX， SEG VINTSUB ；取段地址
  MOV [BX+2]，AX ；置入段地址
  POP DS ；恢复DS
2. 中断向量的设置
（1）直接置入法——直接访问中断向量表

## Slide 42
（2）用DOS功能调用INT 21H指令置入法
  格式：设INTSUB为中断服务子程序名
  MOV AX, SEG INTSUB;
  MOV DS, AX;
  LEA DX, INTSUB;
  MOV AH，25H；
  MOV AL, N ; N为中断类型码
  INT 21H；
  入口参数：
  AH=25H；DOS调用的功能号； AL←中断类型码；
  DS：DX←中断向量
  （DS为中断向量段地址， DX为中断向量偏移地址）；

## Slide 43
（3）直接从中断向量表取得n号中断向量法
  格式：设已知中断类型号n，取出其中断向量存放在双字变量OLDVECTOR中。
  XOR AX, AX;
  MOV ES, AX;
  MOV AX, ES:[ n*4 ];
  MOV WORD PTR OLDVECTOR，AX；
  MOV AX, ES:[ n*4+2 ];
  MOV WORD PTR OLDVECTOR+2, AX；

## Slide 44
（4）用DOS功能调用INT 21H指令读入法
  格式：设已知中断类型号n，取出其中断向量存放在双字变量OLDVECTOR中
  MOV AH, 35H;
  MOV AL, n;
  INT 21H；
  MOV WORD PTR OLDVECTOR+2, ES;
  MOV WORD PTR OLDVECTOR，BX；
  入口参数： AH=35H；DOS调用的功能号；
  AL←中断类型码n；
  出口参数： ES：BX←中断向量
  （ES为中断向量段地址， BX为中断向量偏移地址）；

## Slide 45
自动循环方式
特殊循环方式
某级中断被处理完，它的优先级别降为最低，而原来比它低一级的中断请求升为最高级。
【例】初始顺序由高到低： IRQ０、IRQ１、…、IRQ７
若IRQ４中断，其服务程序执行完后，
调整顺序由高到低： IRQ５、 … 、IRQ７、IRQ０、 … 、IRQ４
初始优先权不是固定的，而是在程序中利用操作命令字指定最低优先级，其他中断源的优先级也随之确定。
【例】初始设置IRQ5优先权最低：
则最初优先权由高到低为： IRQ6、 IRQ7、IRQ０、 … 、IRQ４、IRQ5

## Slide 46: ICW2格式
ICW2用于设置中断类型码。
注意： A0＝1，表示输入8259A高地址端口。
初始化时低3位为0。
【例】若初始化时ICW2＝80H，现有一中断从IR5引脚接入，则该中断的中断类型码（中断号）为多少？
【解】该中断类型码为80H+5=85H。

## Slide 47: ICW3格式
ICW3是在级联方式下设置的初始化命令字。
当ICW1中D1＝1，单片使用，不需要ICW3；
当ICW1中D1＝0 ，表示8259A工作于级联方式，必须设置ICW3。
【例】若主片ICW3＝0101 0011。
表示IR6、 IR4、 IR1、 IR0上接有从片。
四个从片的ICW3依次为6,4,1,0。
【例】若从片ICW3＝0000 0111。
表示该从片的INT连至主片的IR7。

## Slide 48
【例】：某8088系统中8259A单级使用，端口地址80H和81H。
MOV AL，18H；ICW2字
OUT 81H，AL；
MOV AL，13H；ICW1字
OUT 80H，AL；
MOV AL，01H；ICW4字
OUT 81H，AL；
1
1
0
0
1
0
0
0
需要ICW4
单级，不需要ICW4
边沿触发
0
0
0
1
1
0
0
0
中断类型码高5位
1
0
0
0
0
0
0
0
8086/8088
非自动结束方式
非缓冲方式
全嵌套方式

## Slide 49
（1）OCW1——中断屏蔽操作命令字IMR
OCW1的功能用来动态地设置中断源的屏蔽状态。
CPU也可以从8259A的高地址端口读取中断屏蔽寄存器IMR的内容。
【例】若OCW1＝33H。设8259端口地址为20H，21H；
表示IR5、 IR4、 IR1、 IR0引脚上的中断被屏蔽，其余中断请求允许。
实现该操作的指令为：
MOV AL, 33H ;设置OCW1参数
OUT 21H, AL

## Slide 50
【例】设8259A的端口地址为20H，21H，编写程序段，读取IRR内容送到BL寄存器保存。
【分析】需要设置OCW3，即令OCW3=0000，1010B=0AH
程序段为：
MOV AL, 0AH ; 设置OCW3，其中D1D0=10
OUT 20H, AL ;从低端口输出
NOP ；等待
IN AL, 20H ;读入IRR的内容
MOV BL, AL ; 结果送BL保存
思考：如果需要读入ISR的内容，如何修改？
把0CW3设为0BH，其它不变。

## Slide 51
【例】设8259A端口地址为：20H，21H。单片使用，编写程序片段，试判断当前有多少个中断请求等待服务？把结果保存在BL中。
【分析】需要设置OCW3，即令OCW3=0000，1010B=0AH
程序段为：
MOV AL, 0AH ; 设置OCW3，其中D1D0=10
OUT 20H, AL ;从低端口输出
NOP
IN AL, 20H ;读入IRR的内容
XOR BL, BL ; BL清零
MOV CX, 8 ；设置循环次数
L: SHL AL, 1 ；左移1位，
JNC NEXT ；CF=0，转入NEXT
INC BL ；CF为1，则表示当前位有请求
NEXT: LOOP L

## Slide 52
8.1.4 8255A的控制字
1.方式选择控制字
【例】 8255A的地址为60H～63H。若规定端口A工作于方式1输入，端口B工作于方式1输出，余下的PC7、PC6规定为输出，则方式选择控制字为：10110100（即 0B4H）。
初始化段指令为：
MOV AL, 0B4H
OUT 63H, AL ;写命令口，即写控制寄存器。

## Slide 53
【例】假设用8255A开发的并行接口的开始端口地址为300H，已知参与译码的地址线为10位（A9--A0），其中A1A0用于8255端口寻址，现要求：
（1）设计其I/O地址译码电路，并画出其逻辑电路示意图；
（2）编写8255初始化程序，A组为方式1，输出；B组为方式0，输出。
【解】 （1）由题意可知，地址线的状态为：
地址线 | A9 | A8 | A6 | A7 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
状态 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（2）8255A的地址为300H～303H。端口A为方式1，输出，端口B为方式0，输出，则方式选择控制字为：10100000（即 0A0H）。
初始化段指令为：
MOV AL, 0A0H ；命令内容送AL
MOV DX, 303H ; 命令（控制字）端口送DX
OUT DX, AL ; 写命令口，即写控制寄存器。

## Slide 54
【例】已知8255A的控制寄存器地址为63H，现要使用端口C的PC5端输出方波，设系统已提供延时子程序DELAY供调用。
0
1
0
0
1
【分析】可以通过对PC5这一位进行置位和复位来实现，
PC5置位控制字： 0 0 0 0, 1 0 1 1 =0BH
PC5复位控制字： 0 0 0 0, 1 0 1 0 =0AH
参考程序如下：
L: MOV AL，0AH
OUT 63H，AL ；PC5端输出低电平
CALL DELAY
MOV AL，0BH
OUT 63H，AL ；PC5端输出高电平
CALL DELAY
JMP L

## Slide 55
【例】已知8255A端口地址为300H--303H，工作在方式1，若允许PA口输出时，产生中断请求，则必须设置INTEA=1，即置PC6=1；若禁止它产生中断请求，则置INTEA=0，即置PC6=0，
其程序段为：
MOV DX，303H ；8255A命令口
MOV AL，00001101B ；置PC6=1，允许中断请求
OUT DX，AL
MOV AL，00001100B ；置PC6=0，禁止中断请求
OUT DX，AL
8255A工作在方式1或方式2时，中断允许或禁止，也使用该命令实现。

## Slide 56
PA口方式0下输出，PC口的PC6作为选通输出信号STB#
PC2作为输入，接收打印机送来的忙/闲信号BUSY，
当BUSY为1时示忙，为0时示闲。
8.1.5 8255A应用举例
【例】 用8255A作为打印机的接口，工作于方式0，CPU用查询方式将BUFF缓冲区中的100个字符送打印机打印。
D7～D0
AB
CPU
8255A
CS# PC6
PC2
A1
A0
打印机
STB#
BUSY
DB
译
码
PA7～PA0

## Slide 57
主程序段：
MOV CX，100；
MOV SI，OFFSET BUFF；
MOV AL，10000001B ； 控制字，A组方式0，
OUT 63H，AL ； PA输出，PC高4位输出，低4位输入
MOV AL，00001101B ； 置PC6为1
OUT 63H，AL ；
LOP：IN AL，62H ；读打印机状态
TEST AL，04H ；测试PC2（D2）位
JNZ LOP ；打印机忙，继续测试
MOV AL，[SI] ；打印机闲，输出1个字符
OUT 60H，AL ；
MOV AL，00001100B；使PC6产生选通脉冲
OUT 63H，AL；
INC AL；
OUT 63H，AL；
INC SI ；修改地址指针
LOOP LOP

## Slide 58
【例】: 设8253端口地址为300H～303H，要求计数器2工作在方式5，二进制计数，CLK2=2MHz，OUT2=1KHz。试按上述要求完成8253的初始化。
【分析】按题目要求，控制字=1011,1010B=0BAH
计数初值=CLK2/OUT2=2000=7D0H
初始化程序如下：
MOV DX，303H ；DX指向控制端口
MOV AL，0BAH ；控制字
OUT DX，AL
MOV DX，302H ；DX指向通道2
MOV AX，2000 ；写初值低8位
OUT DX，AL
MOV AL，AH ；写初值高8位
OUT DX，AL

## Slide 59
MOV AL，00110111B ；对计数器0送工作方式字
OUT 43H，AL
MOV AX，1234H ；送计数初值
OUT 40H，AL
MOV AL，AH
OUT 40H AL
MOV AL，10010100B ；对计数器2送工作方式字
OUT 43H，AL
MOV AL，61H ；送计数初值
OUT 42H，AL
【例】：选择计数器0工作于方式3，计数初值为1234，十进制计数方式；计数器2工作于方式2，计数初值为61H，采用二进制计数方式，设8253的端口地址为40～43H。其初始化编程如下：

## Slide 60
【例】 设8253的端口地址为208H～20BH，请编写程序读取计数器2的当前计数值。
MOV AL, 80H ；计数器2的锁存命令
MOV DX, 20BH ；控制字寄存器端口地址
OUT DX, AL ；计数器2的锁存命令写入控制字寄存器
MOV DX, 20AH ；计数器2端口地址
IN AL，DX ；读取计数初值低8位
MOV BL, AL ；计数初值低8位存入BL
IN AL，DX ；读取计数初值高8位
MOV BH, AL ；计数初值高8位存入BH

## Slide 61
【例】下图是用8253监视的一个生产流水线示意图，每通过50个工件扬声器响5秒钟，频率为2000Hz。
8.2.5 8253应用举例
5s
2000Hz

## Slide 62
② 计数器1工作于方式3方波方式，产生2000Hz喇叭音调，方式控制字为：01110111B（77H），即方式3，先低后高，BCD数制；
初值（分频比）=（1.4×106）/ 2000=700(H)。
【分析】
① 计数器0工作于方式2分频方式，每隔50个CLK0产生一个中断INT；方式控制字为：00010101B（15H），即方式2，只装低8位，BCD数制，初值为50（H）。
  注意：在装入8253计数器的初值时，不管是二进制数制还是BCD数制，初值后均要加“H”。

## Slide 63
主程序段：
MOV AL，15H；置计数器0方式
  OUT 43H，AL；
  MOV AL，50H；装初值
  OUT 40H，AL；
  MOV AL，00H；关8255的PC0
  OUT 63H，AL；
  MOV AL，77H；置计数器1方式
  OUT 43H，AL；
  MOV AL，00H；装初值
  OUT 41H，AL；
  MOV AL，07H；
  OUT 41H，AL；
  STI ；开中断
  LOP： HLT ；等待中断
  JMP LOP；

## Slide 64
  注意：在装入8253计数器的初值时，不管是二进制数制还是BCD数制，初值后均要加“H”。
中断服务程序：
  INTP： MOV AL，01H；开8255的PC0
  OUT 63H，AL；
  CALL DLY5S ；调5S延迟子程序
  MOV AL，00H；关8255的PC0
  OUT 63H，AL；
  IRET；

## Slide 65
【思考与练习】
用8253设计洗衣机定时程序，设输入频率为2MHz，要求能产生3分钟、6分钟和12分钟的定时，定时到产生中断，试画出8253的连接示意图并编写相应的程序段。
送8259产生INT
CLK0
GATE0
OUT0
CLK1
GATE1
OUT1
CLK2
GATE2
OUT2
2MHz
5ms
1s
分析：计数器0工作于方式3，初值N=0（10000）（H）
计数器1工作于方式3，N=200（H）
计数器2工作于方式0，初值由3分、6分、12分除1S得出

## Slide 66
MOV AL，00110111B；
OUT 43H，AL；
MOV AL，00H；
OUT 40H，AL；
OUT 40H，AL；
MOV AL，01110111B；
OUT 43H，AL；
MOV AL，00H；
OUT 41H，AL；
MOV AL，02H；
OUT 41H，AL；
计数器0工作于方式3，初值N=0（10000）（H）
计数器1工作于方式3，N=200（H）

## Slide 67
3分定时：N=180/1=180
MOV AL，10110001B；
OUT 43H，AL；
MOV AL，80H；
OUT 42H，AL；
MOV AL，01H；
OUT 42H，AL；
6分定时：N=360/1=360
MOV AL，10110001B；
OUT 43H，AL；
MOV AL，60H；
OUT 42H，AL；
MOV AL，03H；
OUT 42H，AL；
计数器2工作于方式0，初值由3分除1S得出
计数器2工作于方式0，初值由6分除1S得出

## Slide 68
DB
DI
RFB
IOW
WR
1
I
OUT1
－
V
O
M/IO
译
0832
I
OUT2
＋
AB
码
CS
AGND
PORTA
XFER
WR
2
DGND
(4) DAC0832应用举例
【例】：将内存缓冲区BUFFER中1000个字节数据送D/A。

## Slide 69
用子程序实现：
  SUB1 PROC NEAR
  MOV CX，1000；
  LEA BX， BUFFER；
  MOV DX，PORTA；
  LOOP1： MOV AL，[BX]；
  OUT DX，AL；
  CALL DELAY; 延迟一段时间1ms
  INC BX；
  LOOP LOOP1；
  RET；
  SUB1 ENDP
DELAY PROC NEAR
MOV CX,0EFFH;
LOP: NOP;
LOOP LOP;
RET;
DELAY ENDP

## Slide 70
  MOV DX，PORTA；
  MOV AL，0FFH；
  NEXT： INC AL；
  OUT DX，AL；
  CALL DELAY；
  JMP NEXT；
  ...
【例】：锯齿波发生器
00H
FFH
实现三角波？
00H
FFH

## Slide 71
SUB3： MOV DX，PORTA；
  MOV AL，00H；
  LOP1： OUT DX，AL；
  CALL DELAY；
  INC AL；
  CMP AL，0FFH；
  JE LOP2；
  JMP LOP1；
  LOP2： OUT DX，AL；
  CALL DELAY；
  DEC AL；
  CMP AL，00H；
  JE LOP1；
  JMP LOP2；
  RET；

## Slide 72
程序设计作业二
已知字符串STRING以‘$’为结束标志；统计其中小写字母的个数，结果送到COUNT单元，并把该字符串中的小写字母变成大写字母，其它字符保持不变。;要求分别在屏幕上输出原字符串以及修改后的字符串。
【参考程序】：
DATA SEGMENT
STRING DB 'This is a test!',0AH,0DH,'$' ;要处理的字符串
COUNT DB 0 ;计数单元
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX ;设置DS
LEA DX,STRING
MOV AH,09H
INT 21H ;输出原串

## Slide 73
LEA BX,STRING ;取字符串首地址->BX
L: MOV AL,[BX] ;读一个字符到AL
CMP AL,'$' ;比较是否是结束标志
JZ EXIT ;是，则退出
CMP AL,'a' ;不是，则比较是否是小写字母
JB NEXT
CMP AL,'z'
JA NEXT
SUB AL,20H ;是小写字母，则转换成大写
MOV [BX],AL ;送回原字符串
INC COUNT ;统计个数
NEXT: INC BX ;移动指针
JMP L
EXIT: LEA DX,STRING ;输出字符串
MOV AH,09H
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 74
【例】 编写程序，把长度为N的字节数组TABLE中的负数取绝对值，并统计负数个数放在COUNT中。根据程序中给出的部分注释，分析程序中存在的问题（变量、指令使用是否合理）。
DATA SEGMENT
TABLE DW 123,-34,900,-560,900,......,-8999
NUM EQU $-TABLE ；获取数组元素个数
COUNT DB 0 ；用于统计负数个数
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX ；设置DS
TABLE DB 123,-34,90,-56,90,......,-89
N EQU $-TABLE ；获取数组元素个数

## Slide 75
LEA BL, TABLE
MOV CX, N ;设置循环次数
L: MOV AX, [BL] ;从数组中取一个数，送AX
CMP AX, 0 ;比较AX的正负
JGE L ;
NEG AX ;否则，取绝对值（求补）
MOV [BL], AX ;
INC COUNT ;统计负数个数
NEXT: ADD BL, 2 ;移动指针
LOOP L
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
LEA BX, TABLE
MOV CX, N
L: MOV AL, [BX]
CMP AL, 0
JGE NEXT
NEG AL
MOV [BX], AL
INC COUNT
NEXT: ADD BX, 1
LOOP L
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START