## Slide 1: 计算机组成原理 ---第4章 存储系统 测验参考解答

## Slide 2
1. 某存储器与CPU的连接如图所示；ROM区域1片ROM芯片，其大小为512KB；RAM区域大小为1MB，RAM芯片使用512K×4位的SRAM芯片，有WE#和CS#信号控制端。CPU地址总线为22位，数据总线为8位，读/写控制信号为R/W#，访存允许信号为MREQ#。 试分析ROM和各组RAM的地址范围。

## Slide 4
【解】： 由图可知，ROM区需要1片ROM芯片，RAM区域需4片SRAM存储芯片，分2组。 512K=219，故片内译码需要19位地址线，即 （A18--A0)，高三位地址线A21A20A19用于片间译码。
ROM、RAM地址范围分析如下：
 | A21 | A20 | A19 | A18 | A17 | A16 | A15......A0 | 地址范围
ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0......0 | 000000H
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1......1 | 07FFFFH
RAM1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0......0 | 280000H
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1......1 | 2FFFFFH
RAM2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0......0 | 300000H
 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1......1 | 37FFFFH

## Slide 5
2. 设主存储器容量为1G字，字长为64位，模块数m=8，分别用顺序方式和交叉方式进行组织。主存储器的存储周期T=200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期τ=25ns。若按地址顺序连续读取32个字，问顺序存储器和交叉存储器的带宽各是多少？
【解】： 顺序存储器和交叉存储器按地址顺序连续读出32个字的信息总量都是： q=64b×32=2048b
顺序存储器和交叉存储器连续读出32个字所需的时间分别是：
t顺=nT=32×200ns=6400ns
t交=T+(n-1)τ =200ns+31×25ns=975ns
顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是：
W顺=q/t顺 =2048b÷6400ns =320Mb/s
W交=q/t交=2048b÷975ns ≈2100.5Mb/s

## Slide 6
3. 某机的Cache-主存两级存储系统中，Cache的访问时间为50ns，r=8，命中率为96%，试求：主存存取周期，平均访问时间，效率。
【解】：
主存存取周期： tm=r*tc=400ns
平均（等效）访问时间 ：
ta=tc*h+(1-h)*tm=50×0.96+400×0.04=64ns
效率：ŋ=tc/ta=78.125%

## Slide 7
4. 某计算机字长32位，其主存容量为 1MB，cache 容量为 16KB，每块包含 8 个字，采用直接相联映射方式。设 cache 的初始状态为空，CPU 依次从主存第 0,1,2,…,199 号单元读出 200 个字（每次读一个字），并重复此操作 5 次。
（1）若按字编址，列出主存地址的划分情况，并标出各部分的位数。
（2）求 cache 的命中率。
（3）若 r=5，tc=20ns，求平均访问时间及效率。

## Slide 8
【解】：（1）存储块每块8字，即23字，块内偏移字段需要3位。
主存有1MB，机器字长32位，即一个字=32位=4B（22字节），由此可知主存按字编址，有 1MB/4B=256K字。其块数为：256K/8=215块
Cache有16KB=4K字，即212字，因为存储块每块8字，
故Cache块数（行数）=4K字/8=512块=29块。
即行索引字段位数为：r=9位。
因此，标记字段位数=15-9=6位。
9位
3位
区地址标记
行索引
块内偏移
6位

## Slide 9
（2） 由（1）得到的结果，Cache分为512行，每行（块）8个字。Cache初始状态为空。主存从0到199号单元的200个字，将依次载入Cache前25行。
第一次访问，每个数据块的第一次读访问都没有命中，会将对应数据块载入，后续相邻的7次访问都会命中。其命中次数=200-25=175；
第二次循环访问开始，都全部命中，即后续的4次循环都命中，命中次数=200×4=800
故命中率h=(800+175）/（200×5）=97.5%

## Slide 10
（3） Cache/主存系统的效率：
平均访问时间
或由题意：r=5，tc=20ns，可知tm=100ns

## Slide 11
5. 已知机器字长32位，主存容量为16MB，cache 的容量为 64KB，每块大小是16个字（1个字=32位），按字节编址。若程序要访问下列地址单元的数据，请给出不同映射方式下，cache的相应标志（即载入cache哪一行/组，对应tag是多少，要求用十六进制表示）。设cache为空，访问对应地址单元时从主存载入数据到cache。
主存地址单元：040208H， 30F86FH
（1）全相联映射方式；
（2）直接相联映射方式；
（3）8路组相联映射方式。

## Slide 12
【解】：（1）全相联映射方式：
已知机器字长32位，主存容量为16MB，cache 的容量为 64KB，每块大小是16个字，1个字=32位=22字节，按字节编址。
块大小=16个字=64B=26，，即块内偏移w=6位
主存块地址位数：16MB/64B=218，即s=18位。
cache行数： 64KB/64B=1K=210
主存地址
6位
主存块地址（标记）
块内偏移
18位

## Slide 13
主存地址单元：040208H， 30F86FH
040208H→0000,0100,0000,0010,0000,1000
30F86FH→0011,0000,1111,1000,0110,1111
载入后cache相应标志（十六进制表示）
主存地址 | cache行 | 主存块地址（tag）
040208 | 000 | 01080
30F86F | 001 | 0C3E1
主存地址
6位
主存块地址（标记）
块内偏移
18位

## Slide 14
【解】：（2）直接相联映射方式：
由（1）分析可知：
块大小=16个字=64B=26，即块内偏移w=6位。
cache行数： 64KB/64B=1K=210，即行索引位数=10位。
区地址位数： 16MB/64KB=256=28，即区地址位数=8位。
10位
6位
区地址（tag）
区内行索引
块内偏移
8位
主存地址

## Slide 15
10位
6位
区地址（tag）
区内行索引
块内偏移
8位
主存地址
主存地址单元：040208H， 30F86FH
040208H→0000,0100,0000,0010,0000,1000
30F86FH→0011,0000,1111,1000,0110,1111
载入后cache相应标志（十六进制表示）
主存地址 | cache行 | 区地址（tag）
040208 | 008 | 04
30F86F | 3E1 | 30

## Slide 16
【解】：（3）8路组相联映射方式：
由（1）及题干条件，主存有218 块， s=18位。
cache分组数量为： 1K/8=128=27组
即组索引字段位数d=7位。
标记（tag）地址字段位数=s-d=18-7=11位。
7位
6位
标记
组索引
块内偏移
11位

## Slide 17
主存地址
主存地址单元：040208H， 30F86FH
040208H→0000,0100,0000,0010,0000,1000
30F86FH→0011,0000,1111,1000,0110,1111
载入后cache相应标志（十六进制表示）
7位
6位
标记
组索引
块内偏移
11位
主存地址 | cache组 | 标记（tag）
000008 | 08 | 020
010004 | 61 | 187

## Slide 18
6. CPU地址总线为20位，数据总线为8位，读/写控制信号为R/W#，访存允许信号为MREQ#。SRAM芯片，有WE#和CS#信号控制端。现需设计384KB的存储器，其中ROM容量128KB，使用一片128K×8位ROM芯片，其首地址为00000H；RAM部分容量为256KB，其首地址为40000H，片间译码可采用3-8译码器或4-16译码器，RAM芯片规格，SRAM芯片：64K×8位。完成存储系统设计。
【解】 ROM芯片：128K×8位，片内译码需要17位地址线（A16~A0）
SRAM芯片：64K×8位，片内译码需要16位地址线（A15~A0），
需要4片SRAM芯片组成256KB RAM。

## Slide 19: 地址空间分配表
 | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | ....... | A1 | A0
ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ...... | 1 | 1
RAM1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ...... | 1 | 1
RAM2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ...... | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ...... | 1 | 1
RAM3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ...... | 1 | 1
RAM4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ...... | 0 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ...... | 1 | 1

## Slide 20
方案一：采用3-8译码器
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM1
A16-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A19-17
3:8译码器
Y0
Y1
Y3
OE
Y2
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM2
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM3
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM4
A19-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
≥1
≥1
≥1
≥1
A16
A16
A15-0
A15-0
D
A
CS#
128K×8
ROM
A16-0
A16
A16

## Slide 21
方案二：采用4-16译码器。
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM1
A15-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A19-16
4:16译码器
Y0
Y1
Y6
OE
Y4
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM2
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM3
WE#
D
A
CS#
64K×8
RAM4
A19-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
A15-0
A15-0
D
A
CS#
128K×8
ROM
A16-0
⊕
Y5
Y7