## Slide 1: 计算机组成原理 ---课程总结

## Slide 2: 总评成绩构成
课程目标 | 支撑毕业要求指标点 | 评价方式及成绩比例（%） |  |  |  | 成绩比例（%）
 |  | 平时成绩 | 实验 | 大作业 | 期末考试 | 
课程目标1 | 指标点1.4 | 10 |  |  | 15 | 25
课程目标2 | 指标点3.3 | 10 |  |  | 20 | 30
课程目标3 | 指标点2.3 | 10 |  |  | 15 | 25
课程目标4 | 指标点4.1 |  | 20 |  |  | 20
合计 |  | 30 | 20 |  | 50 | 100

## Slide 3
课 程 复 习 建 议
1. 认真梳理各课程目标涉及的知识点和主要内容；
2. 结合各部分的知识点和典型例题，掌握相关问题的解决方法、计算过程、分析或设计方法；
3. 注意总结作业、测验中出现的问题，避免再犯类似的错误；
4. 对不熟悉的计算方法、分析或设计过程，适当增加练习和复习时间，保证运算速度和质量。

## Slide 4: 课程目标1
1. 计算机性能常用指标MIPS的计算和分析

## Slide 5
2. 机器码：原码、补码、反码、移码
（1） 理解四种码制的表示，定义；
（2） 熟练掌握各码制的边界值（最大值、最小值、最小正数、最小负数和零的表示）
（3） 熟练掌握真值、四种码制相互转换。
注：上述内容包含整数和小数！！
课程目标1

## Slide 6: 定点数表示范围（机器字长n+1位）
表示范围 | 定点小数 |  |  | 定点整数 |  |  | 
 | 原码 | 反码 | 补码 | 原码 | 反码 | 补码 | 移码
最大正数 | 1-2-n | 1-2-n | 1-2-n | 2n-1 | 2n-1 | 2n-1 | 2n-1
最小正数 | 2-n | 2-n | 2-n | 1 | 1 | 1 | 1
最大负数 | -2-n | -2-n | -2-n | -1 | -1 | -1 | -1
最小负数 | -(1-2-n) | -(1-2-n) | -1 | -(2n-1) | -(2n-1) | -2n | -2n

## Slide 7
3. IEEE754标准
课程目标1
x = (-1)s  (1.Ｍ)  2Ｅ－127 e =Ｅ – 127
一个规格化的32位浮点数ｘ的真值为：
32位浮点数
S E M
31 30 23 22 0
熟练掌握单精度数 IEEE754存储格式⟺ 真值 相互转换方法。

## Slide 8
4. 定点数补码加减法
（1） 掌握补码加法、减法公式的证明；
（2） 熟练掌握补码加减法及溢出判断过程（变形补码）；
（3） 了解加减法的逻辑实现。
注：上述内容包含定点整数和定点小数！！
溢出判断方法（Sf1Sf2 ）：
00 结果为正数，无溢出； 01 结果正溢（上溢）；
11 结果为负数，无溢出； 10 结果负溢（下溢）。
课程目标1

## Slide 9
5. 定点数乘法运算
（1） 理解和掌握原码一位乘法工作原理及计算过程；
（2） 理解和掌握补码一位乘法工作原理及计算过程；
（3） 理解和掌握带求补器的补码阵列工作原理及计算过程；
注：上述计算过程中注意位数（特别是计算结果）！！
课程目标1

## Slide 10
【原码一位乘法计算过程注意事项】：
1. 加法运算次数=乘数数值位的位数；
2. 初始部分积=0；
3. yn=0,则+0；yn=1，则+|x|（被乘数绝对值）；
4. 最后一步加法结果，要执行右移一位的操作；
5. 符号位不参与计算。

## Slide 11
【补码一位乘法计算过程注意事项】：
1. 加法运算次数=乘数数值位的位数+1；
2. 初始部分积=0；
3. 根据ynyn+1的状态，决定加 [-x]补，+0，+[-x]补；
ynyn+1=10，+[-x]补； ynyn+1=01，+[x]补；
yn=yn+1，+0；
4. 最后一步加法结果，不执行右移一位的操作；
5. 符号位参与计算。

## Slide 12
6. 浮点运算
（1）掌握浮点数加减法计算过程；
对阶；尾数运算，规格化，舍入处理，溢出判断
（2） 理解浮点数乘除法计算过程。
课程目标1

## Slide 13
1. 存储器系统及半导体存储器
（1）理解存储系统基本概念；
作用，分类，组成，主存性能指标（容量、带宽等）
（2） SRAM、DRAM、ROM基本原理。
A. 了解SRAM、DRAM和ROM的工作原理；
B. 掌握SRAM的组成，片内译码方式，芯片格式；选片，地址范围计算等；
C. 了解SRAM的读/写周期（时序）
课程目标2

## Slide 14
2. 主存的组织及与CPU的连接
（1） 熟练掌握容量扩展三种方式：
位扩展，字扩展，字位扩展；
（2） 能熟练使用ROM、RAM芯片，按要求设计特定需求（指定容量，指定芯片规格等）的存储系统；
（3） 能熟练分析已有的存储系统特征（包括存储容量，每片/组存储芯片地址范围分析，存储芯片数量等）
课程目标2

## Slide 15
3. 并行主存系统
（1）了解双端口存储器的工作原理及特点；
（2） 了解单体多字存储器的工作原理及特点；
（3） 掌握交叉存储器定量分析方法（即掌握交叉存储器和顺序存储器带宽的计算方法）。
课程目标2

## Slide 16
带宽计算
假设模块字长等于数据总线等宽（w位）。若模块存取一个字的存储周期是T，总线传送周期为τ，并使用m个模块来交叉存取，且T=mτ，按地址顺序连续读取n个字，则顺序方式和交叉方式的带宽分别为：
按地址顺序连续读n个字，传递的信息总量q为：
q=w×n
顺序方式所需时间为 t顺=nT
交叉存储器所需时间为 t交=T+(n-1)τ
顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是：
W顺=q/t顺=w×n/nT=w/T
W交=q/t交=w×n/(T+(n-1)τ)

## Slide 17
4. 高速缓冲存储器
（1）了解Cache存储器的工作原理及特点；
（2） 熟练掌握Cache存储器的性能参数及计算方法；
命中率，等效访问时间，效率
（3） 熟练掌握Cache存储器的三种地址映射方式，能用于主存地址结构划分、设计，并能分析不同映射方式下的命中率。
全相联映射，直接相联映射，组相联映射
课程目标2

## Slide 18
Cache的命中率
Cache的性能参数
平均访问时间（等效访问时间）ta
访问效率

## Slide 19: 不同映射方式主存地址划分
w位
主存块地址（标记）
块内偏移
s位
r位
w位
区地址-标记
行索引
块内偏移
s-r位
d位
w位
标记
组索引
块内偏移
s-d位
全相联
直接相联
组相联

## Slide 20
5. 指令格式
（1）了解指令结构
操作码字段和地址码字段；
（2） 理解定长操作码和可变长操作码的定义及特点；
（3） 熟练掌握可变长操作码(扩展操作码)的分析、计算及设计。
课程目标2

## Slide 21
6. 寻址方式及应用
（1）熟练掌握操作数的典型寻址方式（包括寻址方式特点、有效地址EA、最大寻址空间等），并能用于操作数的访问；
（2） 熟练掌握指令格式综合分析及设计；
A. 给出指令格式，能进行综合分析（包括指令数，通用寄存器数目，寻址方式，有效地址等）；
B. 给出设计要求，能完成相关指令格式设计，并给出相应寻址范围。
（3） 了解典型指令及指令体系的分类。
课程目标2

## Slide 22
1. CPU组成、指令周期及数据通路
（1） 了解CPU的组成 ： 运算器、控制器
掌握CPU主要寄存器 名称，功能或作用；
（2） 理解指令周期基本概念；
（3） 能熟练分析给定CPU模型中，典型指令的数据通路（包括有多少个机器周期，每个节拍用到哪些控制信号等）。
课程目标3

## Slide 23
2. 微程序控制器
（1）了解微程序控制器的组成，微程序控制器工作原理；
（2）掌握微指令的结构及组成；能根据CPU模型及微指令格式，设计相关的微指令（微程序）。
（3）熟练掌握操作控制字段三种编码方式及分析计算方法；
（4）了解微地址的形成方式。
课程目标3

## Slide 24
3. 流水线技术
（1）了解流水线的特征，分类，相关问题；
（2）能根据任务要求，熟练绘制标量流水线的时空图；
（3）熟练掌握标量流水线性能分析（吞吐率、加速比、效率等）。
课程目标3

## Slide 25
4. 总线系统
（1）了解总线的分类，性能参数，带宽计算；
（2）了解总线，数据传输方式；
（3）理解总线仲裁
按位置分：集中式仲裁和分布式仲裁
集中式仲裁的三种方式及优缺点。
课程目标3